Приложение 1. Спецификация

| № п/п | Кат. номер | Описание | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B98100 | Многоволновый анализатор LS 13 320 XR MW | 1 |
|  | B98103 | Модуль для работы с сухими порошками (DPS) | 1 |
|  | C20797 | Вакуумный пылесос GM80 PRO и фильтр подавления ЭМП | 1 |
|  | 8305723 | Антистатический вакуумный шланг для пылесоса. | 1 |
|  | B98105 | Универсальный жидкостной модуль (ULM) | 1 |
|  | B95435 | Соникатор для ULM (опционально) | 1 |
|  | 7800377 | Контрольные частицы LATRON 300 (300 нм) для модуля ULM | 1 |
|  | 7800370 | Контрольные частицы G15 15 мкм для модулей ULM и DPS | 1 |
|  | 7800372 | Контрольные частицы GB500 500 мкм для модулей ULM и DPS | 1 |
|  | 8309110 | Контрольные частицы в смеси 80, 200 и 500 нм для модуля ULM | 1 |
|  | C11329 | LS 13 320 XR OQ Комплект документации для проведения OQ (опционально) | 1 |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 1 |

Приложение 2. Описание

# Многоволновой анализатор LS 13 320 XR в комплекте:

| № | Кат. № | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | B98100 | Многоволновый анализатор LS 13 320 XR MW Предназначен для измерения частиц по размерам в сухом порошке либо частиц, суспендированных в жидкой среде, на основе принципа светорассеяния. В комплекте с прибором идет программное обеспечение. Технические характеристики: Источник света Дифракция: Лазерный диод (785 нм) PIDS: лампа накаливания с высококачественными полосовыми фильтрами (475, 613 и 900 нм) Диапазон размеров частиц 10 нм – 3 500 мкм Количество оптических детекторов 132 Интерфейс подключения USB Энергопотребление ≤ 3 А при 220 - 240 В перем. тока Соответствие 21 CFR Часть 11 RoHS Сертификаты: - Директива ЕС 2014/30/EU об электромагнитной совместимости Формат экспортных файлов XLSX, TSV, PDF Импорт файлов Из всех систем LS 13 320 и LS 13 320 XR Операционная система ПО Microsoft Windows 10 Размеры 46,53 х 93,98 х 25,40 см Вес 23,5 кг |
|  | B98103 | Модуль Торнадо для работы сухими порошками (DPS) Предназначен для работы на оптической системе LS 13 320 XR с сухими порошками. Торнадо DPS измеряет целиком весь образец, внесенный в анализатор, в таком объеме, который позволяет получить статистически достоверные результаты Технические характеристики: Диапазон размеров частиц 400 нм – 3 500 мкм Объем образца 250мг – 20 г Вакуумная система Скорость откачки: 420 л/мин Давление: 74-75 торр Размеры 49,53 х 93,98 х 25,40 см Вес 8,2 кг |
|  | C20797 | Вакуумный пылесос GM80 PRO Насос для создания вакуума в ячейке модуля DPS при работе с сухими порошками. В комплектацию пылесоса входит ULPA фильтр для максимальной фильтрации пыли с размерами частиц от 3 мкм до 0,3 мкм (99,9995%) Большой фильтр (2100 см²) гарантирует равномерный и стабильный поток воздуха и постоянное вакуум (даже после продолжительного использования) Прочный алюминиевый корпус, вес 5 кг, 10-меровый кабель. Низкий уровень шума. Фильтр подавления ЭМП ( включен C20773) - это фильтр низких частот, который устанавливается у источников электромагнитных помех или перед приёмниками помех |
|  | 8305723 | Антистатический вакуумный шланг для пылесоса. |
|  | B98105 | Универсальный жидкостной модуль (ULM) Предназначен для работы на оптической системе LS 13 320 XR, с водными или органическими растворами. Оснащен встроенным насосом для автоматического заполнения и промывки. ULM доставляет в область измерения весь исследуемый образец целиком, перемешивая его с помощью рециркуляции. Требуемое количество образца зависит от размеров частиц и их концентрации. Система ULM состоит из модуля ULM, шланга слива, кабеля датчика слива и шланга заполнения Технические характеристики: Диапазон размеров частиц 10 нм – 2000 мкм Объем реакционной камеры 125 мл |
|  | B95435 | Соникатор для ULM Предназначен для дополнительного диспергирования проб в модуле ULM с помощью ультразвука. Образец обрабатывается в модуле непосредственно перед анализом. |
|  | 7800377 | Контрольные частицы LATRON 300 (300 нм) для модуля ULM Контрольные полистироловые частицы, размер частиц 300нм, фасовка 12 полипропиленовых флаконов по 4 мл. C12539 – 300nm C125398 – 100 nm nm - C12541 for DPS C21940 – 3mm |
|  | 7800370 | Контрольные частицы G15 15 мкм для модулей ULM и DPS Контрольные частицы для модуля DPS. Контрольные частицы карбида кремния. Размер частиц 15мкм, фасовка 10 полипропиленовых флаконов по 0,5 мл. |
|  | 7800372 | Контрольные частицы GB500 500 мкм для модулей ULM и DPS Контрольные частицы для модуля DPS. Контрольные частицы из стекла. Размер частиц 500 мкм, фасовка 5 полипропиленовых флаконов по 19 мл. |
|  | 8309110 | Контрольные частицы в смеси 80, 200 и 500 нм для модуля ULM Контрольные частицы полимерных микросфер в буферной среде. Размер частиц 80, 200, 500 нм, фасовка 1 полипропиленовый флакон по 15 мл. |
|  | C11329 | LS 13 320 XR OQ Комплект документации для проведения OQ. |
|  |  | Источник бесперебойного питания с двойным преобразователем, 1000VA |

Рекомендации:

Компьютер можно закупить отдельно. ПО будет установлено инженером при инсталяции прибора.

Требование к компьютеру:

| Процессор | i7 четырех-ядерный процессор |
| --- | --- |
| Объем памяти | 16G или более |
| Жесткий диск | Твердотельный накопитель объемом 500 ГБ или более |
| USB порт | Как минимум один, 3.0 USB |
| Операционная система | WINDOWS 10 (рекомендуется) CD или DVD drive |

Варианты обеспечения рабочего комплекта:

| C20930 | Рабочая станция WIN 10 | при закупке в Beckman Coulter Комплект: Windows 10 Touch-screen компьютер, LSXR ПО входит в комплект, мышка и клавиатура. |
| --- | --- | --- |
| C27180 | LS 13 320XR в комплекте с рабочей станцией. | Полный комплект: Прибор + Рабочая станция. |